## Slide 1: Wirless Security
Mohamad-Mahdi kassem & Alaa Zreik

## Slide 2: sommaire
Introduction
Les technologies sans fil
Protocoles
WEP
WPA2
conclusion
Le résultat que nous avons obtenu
WPA

## Slide 3: Introduction
Les technologies sans fil (wireless) sont :
  plus vulnerables aux attaques
  utilisé un protocole de protéger
  (WEP, WPA, WPA2, ….)

## Slide 4: Le protocole WEP
WEP : Wired Equivalent Privacy
  Un protocole du protéger
  Une partie de la norme IEEE 802.11
  Assurer la confidentialité des données comme objectif initial

## Slide 5: Comment ça marche WEP
Le vecteur d’initialisation
la clé statique
IV
WEP Key
La graine
RC4
Key Stream
Data
CRC-32
Checksum
ICV
XOR
Ciphertext
PAD
KID
IV
WEP-encrypted Packet

## Slide 6: le vulnerabilitie du wep
Plaintext Attack :
Plaintext
Ciphertext
Key Stream
RC4 vulnerabilite : en utilisant quelque method comme ‘AIRSNORT’ ET ‘WepCrack’

## Slide 7: Le protocole WPA
WPA : Wi-Fi Protected Access
  Un protocole du protéger
  Une partie de la norme IEEE 802.11i
  Assurer l’authentification, la confidentialité des données et des contrôles d’intégrité de message

## Slide 8: Comment ça marche Wpa
Temporary Encryption Key
Transmit MAC Address
TSC (IV + EIV)
Key Mixing
RC4
Key Stream
MSDU
MIC Key
Data to transmit
Michaels Algo
MSDU+MIC
Fragmentation
MPDU
CRC-23
Checksum
ICV
XOR
Ciphertext
EIV
KID
IV
MAC header
Packet to transmit

## Slide 9: le vulnerabilitie du wPA
Faiblesse de l'algorithme de combinaison de touches
PSK est vulnérable aux écoutes et aux attaques de dictionnaires
La vulnérabilité TKIP permet à l'attaquant de deviner l'adresse IP du sous-réseau
Exploiter du WPS

## Slide 10: Le protocole WPA2
C’est le deuxième version du protocole WPA, avec comme différents :
L’utilisation obligatoire des algorithmes AES
L’introduction de CCMP (Mode Cipher Compteur avec Block Chaining message Authentication Protocol Code).

## Slide 11: Comparaison
Protocole | L’algorithme d’encryption | Le taille du IV | Le taille du clé | Contrôle d’intégrité
WEP | RC4 | 24-bit | 64/128-bit | CRC-32
WPA | RC4, TKIP | 48-bit | 256-bit | Michael algorithm Et CRC-32
WPA2 | ASE-CCMP | 48-bit | 256-bit | AES-CCMP

## Slide 12: conclusion
WEP est plus vulnerable que les autres.
WPA plus meilleur de WEP car le cle dynamique.
WPA2 est le meilleur en utilisant AES et pas RC4.

## Slide 13: Merci pour votre attention 